ПАМЯТКА

«Безопасность во время отопительного периода»

Энергоинспекцией при проведении проверок поднадзорных потребителей тепловой энергии уделяют особое внимание работе по профилактике теплотравматизма среди персонала и инженерно-технических работников предприятий. Проводятся беседы и лекции по профилактике теплотравматизма с учащимися учреждений образования, распространяются памятки по теплобезопасности. Анализ теплотравматизма показывает, что несчастные случаи являются следствием низкого уровня технологической и производственной дисциплины персонала, ухудшающегося технического состояния энергоустановок из-за нарушения условий эксплуатации, отсутствия четкой системы надзора и контроля за производством со стороны руководства, в том числе и в энергоустановках. Во время отопительного периода, возрастает опасность возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации теплотехнического оборудования и тепловых сетей, что связано с определенной опасностью для дежурного персонала и людей, не относящихся к обслуживающему теплоустановки персоналу. Не всегда при проведении работ повышенной опасности соблюдается особая осторожность и концентрация, что может привести к несчастному случаю. Несчастных случаев на производстве и в повседневной жизни могло бы не быть, если бы каждый всегда соблюдал правила безопасности, личную осторожность и проявлял благоразумие. Нельзя приближаться к местам, ограждённым для проведения работ в котлованах, тепловых камерах и траншеях, тем более спускаться в открытые тепловые камеры, колодцы и каналы, пересекать в необорудованных местах траншеи, где ведутся работы по прокладке либо ремонту тепловых сетей. Нельзя приближаться к промоинам, образующимся в местах порывов трубопроводов. Ни в коем случае недопустимо нарушать тепловую изоляцию тепловых сетей, что может повлечь получение термических ожогов. Нарушение теплоизоляции влечёт также к большим потерям тепловой энергии. Нельзя самовольно проникать в тепловые камеры и тепловые пункты, нарушая установленные запирающие устройства. Недопустимо самовольно открывать, закрывать запорную арматуру: задвижки и вентили на тепловых сетях и находиться в непосредственной близости от запорной арматуры. Категорически запрещено проникать за ограждения, ходить по трубопроводам тепловых сетей, перелезать через них в местах, не оборудованных переходными мостиками. Не всегда обслуживающий персонал энергоснабжающей организации имеет возможность оперативно, в течение короткого времени обнаружить и обозначить предупредительными знаками место аварии, в связи с этим, если вы обнаружили аварию тепловых сетей, то незамедлительно сообщите об этом диспетчеру КУП «Жилкомстрой» г.Наровля по тел. 4-20-88 или в районную инспекцию Энергонадзора по тел. 4-20-30 Всегда помните об осторожности сами и остановите нарушителя, быть может, этим вы сохраните ему здоровье и жизнь. Государственный инспектор по энергетическому надзору Начальник Наровлянской РЭИ Алексеенко О.И.